医保刷脸终端技术参数明细表

产品尺寸: 170mm*190mm*304mm 操作系统: Android 8.1 CPU主频: 骁龙8核处理器 内存: 4GB FLASH: 64GB Nand Flash 触显一体屏: 主屏 8*WXGA 800x1280 电容多点触摸屏 摄像头: 3D结构光摄像头 四合一多功能读卡器: 二代证、接触卡、磁条卡、非接卡 条码扫描: 一维码、二维码 无线数据: WCDMA(Band 1/Band 8) FDD-LTE(Band 1/Band 3/Band 5/Band 8)TD-LTE(Band 34/Band 38/Band 39/Band 40/Band 41) Wi-Fi: 2.4GHz&5GHz 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac 蓝牙: 支持蓝牙 2.1+EDR/3.0/4.0LE/4.2BLE 接口: USB、Type-B、WAN、RS232 适配器: 12V -3A 其它: 支持防拆、LED指示灯、喇叭、电源按键、音量加减按键